UDBUDSBESKRIVELSE

STM TINIUM 2+

Vinduer og døre skal være som produkt type TINIUM 2+.

STM Vinduer A/S

Kassebøllevej 3

5900 Rudkøbing

tlf : 63 51 16 09

fax:62 51 18 78

e-mail:salg@stmvinduer.dk

Garanti

Vinduer og døre skal være DVV-mærkede samt med 10 års garanti. Producenten skal være certificeret i henhold til DVV (Dansk Vindues Verifikation). Produkterne skal leve op til Vindues Industriens Tekniske Bestemmelser for fremstilling af vinduer og yderdøre, seneste udgave. Produkterne skal være CE-mærket og producenten skal være tilsluttet Energimærkningsordningen.

Herudover skal vindues- og dørproducenten have tegnet en produktansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af leverede elementer, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af producenten. Forsikringen skal dække tingskader op til 10 millioner DKK. Forsikringen skal ikke dække driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Termiske forhold

Temperaturen på alle indvendige overflader må ikke være lavere end 12,0 ºC ved en rumtemperatur på 20 ºC og en udetemperatur på 0 ºC. Energibalancen for et vindue i standardstørrelse 1230 x 1480 mm ( Eref ) skal mindst være – 15,0 ved anvendelse af virksomhedens 2 lags standardrude.

Træ

Alt træ skal være nordskandinavisk fyrretræ fra udvalgte savværker med bæredygtigt skovbrug. Træet skal være nedtørret til fugtindhold på 12 % (+/- 3 %), inden bearbejdning påbegyndes. Træet skal efterleve kravene i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser pkt. 5.3.

Andelen af kernetræ skal opfylde kravene til Behandlingssystem 2ØKO i henhold til DVV’s tekniske bestemmelser pkt. 8.3, dvs. min 90 % kernetræsandel i udvendige false og overflader i henhold til DVV’s tekniske bestemmelser bilag 11.

Alt træ skannes for knaster og vindridser. I den efterfølgende optimeringsproces skal defekter, såsom vindridser og knaster, bortskæres.

Emnerne skal fingerskarres og samles i længder på 6 meter med en krumning på max 1 mm pr. lbm. Fingerskarringen skal være i overensstemmelse med DIN 68140.

Aluminium

Legeringssammensætning i henhold til DS EN 573-3. Legering EN AW-6063 T6 (AIMgSi0,5).

Udformning

Karmen skal være min 52 x 115 mm med en indvendig synlig trædel og udvendigt med en synlig 34 mm karmnakke. Nederste vandrette false skal være med 7° skrå smig.

Karmfalse, inkl. lod- og tværposter skal bestå udelukkende af uforgængelige materialer.

Opbygges med en udvendig pulverlakeret del i aluminium og en indvendig kuldebrosisolerende del som følger: Aluminium: udv. pulverlakeret overflade i henhold til GSB. Komposit: Overflade i grå Ral 7021. Ekstruderet slagfast komposit.  Karmfalsen fastgøres til trædelen med clips og skal være med ekstra fastgørelse punkter på bagsiden af karmen.

Tætningen mellem trædel og karmfals sikres vha. et tætningsprofil.

Alu/Komposit delen skal være udført med drænhuller, som kan bortlede evt. indtrængende fugt, uden at denne kommer i kontakt med trædelen. Rammer skal være synlige ind og udvendigt og være udført i træ med 7° skrå bundfals og med en udvendig aluminiumsskal, som påmonteres trædelen med clips. Clipsene skal være udformet således, at alu-skallen kan demonteres for evt. rudeudskiftning. Alu-skallen må ikke kunne demonteres, når rammerne er lukkede.

Overfladebehandling af træ

Træ-delene skal overfladebehandles som Behandlingssystem 2 ØKO i henhold til DVV’s tekniske bestemmelser pkt. 5.5.2. Grundbehandling skal ske med et vandfortyndbart, fungicidholdigt middel. Overfladebehandlingen skal ske med en vandfortyndbar, diffusionsåben akrylbaseret maling. Lagtykkelsen skal være større end 120 μ (my) (tørfilm), og det samlede system skal have opnået karakteren 1 efter prøvning iht. EN 152-1

Overfladebehandling af aluminium

Aluminiumsdelene skal være polyester pulverlakeret efter forudgående kromatering, lagtykkelse 60-120 my – eller anodiseret, lagtykkelse 20 my. Alle karm- og rammesamlinger skal forsegles for at forebygge fugtindtrængning.

Beslag

Alle beslag skal være udført af naturanodiseret aluminium, plast, stål med en varmforzinkning eller elektroforzinkning med en efterfølgende kromatpassivering i farveløs/blå eller gul overflade. Beslag kan ligeledes være fremstillet af metallegeringer som zamak (zinklegering) Hængsler til sidehængte vinduer og døre skal være med overfladebehandling Zink-Alloy.

Alle beslag skal være påskruet med skruer.

Greb

Vinduer og terrassedøre skal være forsynet med paskvil med hærdet massive hagekolver, med grebsaktiveret bremse og paskvilgreb og med justerbart sikkerhedsslutblik.

Vinduer kan også være forsynet med justerbare anverfere og stormkrog.

Facadedøre skal være forsynet med paskvil med hærdet massiv hagekolver og justerbare sikkerhedsslutblikke.

Glas

Der skal anvendes dobbeltforseglede isoleringsruder, der er certificerede iht. DS/EN 1279. Rudernes afstandsprofil skal være af typen varm kant i sort termoplastisk materiale.  Center u-værdi skal som maximum være 1,2 W/m2K i henhold til DS/EN1279. Samlet rudetykkelse skal være 28 mm, og ruden skal yde en lydreduktion på minimum Rw = 31 dB. Ruder skal sikkerhedslimes på alle fals sider ved monteringen for at modvirke indbrud.

Termoruder skal leveres med 10 års garanti.

# Tætningslister

# Skal være udført i grå Celle gummi / Sort EPDM. Tætningslister skal være monteret i not i ramme i samme plan.

Glasisætningsbånd

Skal være udført i sort EPDM eller Sort Celle gummi, som ikke smitter af ved afvaskning.

FUNKTIONSTYPER

Fast vindue. Vinduer skal være med glas monteret direkte i karmen.

Tophængte. Vinduer skal være med justerbare pladeanverfere og udskyderstang. Skjulte topstyrede gildebeslag.

Topstyrede. Vinduer skal være med hærdet massiv hagekolvepaskvil, matforkromet greb og justerbart slutblik med ventilationsstilling. Skjulte justerbare glidebeslag med justerbar friktion.

Vendbare. Vinduer skal være med hærdet massiv hagekolvepaskvil, matforkromet greb og justerbart slutblik med ventilationsstilling. Skjulte vendbare beslag. Vinduet skal være forsynet med pudsesikring, så vinduet kan vendes og fastholdes, så pudsning kan foregå fra indvendig side.

Sidehængte. Vinduer skal være med justerbare pladeanverfere og stormkrog. Zink-Alloy nothængsler.

Der er mulighed for paskvil med enhåndsbetjent greb til sidehængte vinduer. Paskvil skal være med hærdet massive hagekolver, matforkromet greb og justerbart slutblik med ventilationsstilling. Vinduet er forsynet med grebsaktiveret bremse, der begrænser åbningen til ca. 90°.

Sidestyret. Vinduer skal være med skjult beslag og justerbare pladeanverfere. Ved 90° åbning skal der i ”hængselsiden” fremkomme en pudsespalte, der muliggør rengøring indefra.

Der er mulighed for paskvil med enhåndsbetjent greb til sidehængte vinduer. Paskvil skal være med hærdet massive hagekolver, matforkromet greb og justerbart slutblik med ventilationsstilling.

Skoddeelementer. Skal være med udvendig fastmonteret aluminiumsskodde og indvendig sidehængt oplukkelig pladelem. Lem med Zink-Alloy nothængsler og med hærdet massiv hagekolvepaskvil, matforkromet greb og justerbart slutblik med ventilationsstilling.

Terrassedøre. Skal udføres indad-/udadgående og med Zink-Alloy nothængsler. 3-pkt terrassedørspaskvil med massiv hærdet hagekolver, justerbart slutblik og matforkromet greb. Døren er forsynet med grebsaktiveret bremse, der begrænser åbningen til ca. 90°.

Facadedøre. Skal udføres indad-/udadgående og med Zink-Alloy nothænglser. 3-pkt facadedørspaskvil med hærdet massiv hagekolver, Justerbare sikkerhedsslutblik, lås til greb og oval cylinder.

Facadedøre med motorlås . Skal udføres indad-/udadgående og med Zink-Alloy nothænglser.

3-pkt Motorlås med automatiske kolver, Justerbare sikkerhedsslutblik, lås til greb med udvendig knop og profil cylinder. Der skal ydes fuld garanti på døre med 3 punkt motorlås.